## Slide 1: 路由基础培训
June 2020

## Slide 2: 大纲
Casa Systems Proprietary and Confidential
OSI七层模型与TCP/IP五层模型
数据报文格式
MTU与IP Fragmentation
VLAN和Trunk
交换转发
Vlan间路由
认识路由表
路由转发
静态路由与动态路由
局域网典型问题与排查

## Slide 3: OSI七层模型与TCP/IP五层模型
Casa Systems Proprietary and Confidential

## Slide 4: 数据报文格式
Casa Systems Proprietary and Confidential
二层/链路层--帧（Frame）
三层/网络层--包（Packet）
四层/传输层--数据段（Segment）
五层/应用层--报文（Message）

## Slide 5: MTU与IP Fragmentation
Casa Systems Proprietary and Confidential
MTU： Maximum Transmission Unit最大传输单元。
二层MTU：也叫Maximum Frame，配置在二层设备。
三层MTU/IP MTU：配置在PC/路由器/服务器等三层设备。
如果IP MTU配置为1500，那二层MTU最少应该配置1518
例如：在PC 上 指定一个size ping： ping 192.168.155.1 -l 1472 ， 会得到一个1514 bytes的Frame
1472（ICMP）+28（IP）+14（EthernetII）如果加上Vlan，就变成1518

## Slide 6: MTU与IP Fragmentation
Casa Systems Proprietary and Confidential
当需要发送超过MTU 大小的报文，则会进行分片。 （注意：TCP 的MSS分段不属于IP分片）
如： ping 192.168.155.1 -l 2000
数据报文就会分成两片：

## Slide 7: 广播域与VLAN
Casa Systems Proprietary and Confidential

## Slide 8: VLAN TAG和Trunk
Casa Systems Proprietary and Confidential
交换机Access模式：必须指定一个vlan。
报文进入这个port会打上这个vlan标签。
报文从这个port出去会解掉这个标签。
(报文进去之前，出去之后，都没有Vlan标签)
Trunk模式：需要指定允许通过的Vlan/或允许所有Vlan
可以传输多个VLAN。
QinQ模式：可以指定进入的某个vlan再打上一层标签
变成两层VLAN或者多层VLAN。 可以用于解决VLAN ID
不够用的问题。变成4094*4094个VLAN。
Hybrid模式：同时支持Trunk和QinQ

## Slide 9: Native VLAN
Casa Systems Proprietary and Confidential
当一个交换机接口被设置为Trunk接口。可以配置一个Native VLAN （默认是vlan1）
意思就是这个Vlan 等同于Access
举例1，以下两种配置达到的效果是一样的。
举例2，当接口一部分Vlan需要作为Trunk，一个vlan作为Access的时候
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type access
port default vlan 1000
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 1000
port trunk allow-pass vlan 1000
interface XGigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 1000
port trunk allow-pass vlan 1000 2000 3000
interface xgige 6/1
ip address 5.1.1.1 255.255.255.0
interface xgige 6/1 vlan 2000
ip address 6.1.1.1 255.255.255.0
interface xgige 6/1 vlan 3000
ip address 7.1.1.1 255.255.255.0
Access Vlan1000
Trunk vlan 2000
Trunk vlan 3000

## Slide 10: 交换机的Flooding
交换机依靠MAC address table进行转发
Flooding 规则：
1，当收到目的为FF:FF:FF:FF:FF:FF，例如ARP报文。报文会Flooding到同一个vlan的所有接口。
2，当交换机收到一个报文的MAC不存在于交换机MAC地址，例如当你用仪器组装一个单播报文，
目的MAC是随便填写的。发到交换机之后，交换机会Flooding到同一个Vlan的所有接口。
只会在同一个Vlan（广播域）进行Flooding
Flooding就是广播的过程。
只会在同一个Vlan进行Forwarding

## Slide 11: 交换机MAC Address Table
Casa Systems Proprietary and Confidential
交换机初始状态MAC address table为空
主机A发送数据给主机C时，一般会首先发送ARP请求。交换机收到该帧后，
会将源MAC地址和接收端口的映射关系添加到MAC地址表中。
重点： 我们可以利用MAC地址来确认某个报文是否曾经来过交换机，
也可以确认某个MAC地址是从哪个接口/哪个Vlan学习过来的。
<huawei_101>display mac-address
-------------------------------------------------------------------------------
MAC Address VLAN/VSI Learned-From Type
-------------------------------------------------------------------------------
54a2-74d2-9c60 1/- GE0/0/37 dynamic
e865-49ca-7eb0 1/- GE0/0/38 dynamic
f872-ea16-3240 1/- GE0/0/25 dynamic
0017-100c-d004 12/- GE0/0/47 dynamic
cccc-813e-f14d 12/- GE0/0/47 dynamic
f872-ea16-3480 22/- GE0/0/47 dynamic
fce3-3ca7-efbf 29/- GE0/0/47 dynamic
0016-c876-8e30 30/- GE0/0/47 dynamic
MAC | Vlan | Learned-From
0001.0203.04aa | 10 | Gi0/0/1

## Slide 12: 三层交换机实现VLAN间通讯
Casa Systems Proprietary and Confidential
三层交换机即是支持路由功能的交换机。三层交换机支持的路由协议越来越丰富。
甚至支持了IPv6和MPLS VPN。不过大部分三层交换机不支持NAT，PBR，防火墙功能。
三层交换机使得VLAN间路由变得尤其方便。例如：
xg0/0/1
Trunk
vlan10/20
xg0/0/2
Access
vlan20
10.10.10.100/24
gw:10.10.10.1
20.20.20.200/24
gw:20.20.20.1
HUAWEI 三层交换机配置：
vlan batch 10 20 //1，先创建二层Vlan
interface xg 0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
interface xg 0/0/2
port link-type access
port default vlan 20
interface vlan 10 //3，创建三层Vlan
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
interface vlan 20
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
20.20.20.100/24
gw:20.20.20.1
vlan20
vlan10
Debug 命令：
display vlan 10
display vlan 20
display mac-address
display ip routing-table
ping 20.20.20.100
ping 10.10.10.100

## Slide 13: 单臂路由实现VLAN通讯
Casa Systems Proprietary and Confidential
无VLAN
VLAN10
VLAN10
VLAN20
VLAN20
Tag Vlan10
Untag Vlan20
无VLAN
L3 Forward
L2 Forward
Access vlan10
Access vlan20
Trunk 10/20
Trunk 10/20
Trunk 10/20
Trunk 10/20
Trunk 10/20
SW_B：
vlan batch 10 20
interface gi 0/0/1  To PC_A
port link-type access
port default vlan 10
interface gi 0/0/2  To PC_B
port link-type access
port default vlan 20
interface gi 0/0/3  To SW_A
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
SW_C:
vlan batch 10 20
interface gi 0/0/1  To PC_C
port link-type access
port default vlan 10
interface gi 0/0/2  To PC_D
port link-type access
port default vlan 20
interface gi 0/0/3  To SW_A
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
RT
SW_A
SW_B
SW_C
PC_A
PC_B
PC_C
PC_D
SW_A:
vlan batch 10 20
interface gi 0/0/1  To SW_B
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
interface gi 0/0/2  To SW_C
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
interface gi 0/0/3  To RT
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
RT(Cisco Router):
interface gi 0/0  To SW_A
no shutdown
interface gi 0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
interface gi 0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 20.20.20.1 255.255.255.0

## Slide 14: 认识路由表
Casa Systems Proprietary and Confidential
路由表组成：
Protocol Type
Selected/Best
Subnet
Distance
Metric
Next-Hop IP
Next-Hop interface
Update time
O *> 0.0.0.0/0 [110/13] via 172.16.102.104, vlan502, 00:01:55
O *> 4.0.0.0/32 [110/13] via 172.16.102.104, vlan502, 00:01:55
C *> 172.0.2.0/24 is directly connected, eth7/0
C *> 172.16.102.0/24 is directly connected, vlan502
S *> 192.168.57.0/24 [1/0] via 172.0.2.1, eth7/0
路由类型和管理距离（Distance）
直连 0 静态 1 eBGP 20 OSPF 110 ISIS 115 RIP 120 iBGP 200
Distance和Metric的作用：
Distance：不同类型的路由，管理距离不一样，当出现一样的路由，
管理距离越小，优先级越高。
Metric： 相同类型的路由，也可能出现同一条路由出现多个next-hop。
Metric越小，优先级越高。当多条Next-hop Metric一样，就会形成
等价路由（ECMP)。

## Slide 15: 路由的Hop（跳）概念
Casa Systems Proprietary and Confidential
一次路由转发，称之为一跳。
每一跳都需要查找路由并进行路由转发。
路径上的每一个路由，都需要存在去目的的路由。 （关键！）
路由的出口, 称之为Next-hop。 Next-hop IP是和自己直连的IP
每经过一跳，报文的TTL会-1
Tracert 可以看到报文经过的每一跳。
①
②
③
④
⑤

## Slide 16: 路由转发与交换转发的区别
Casa Systems Proprietary and Confidential
 | 交换转发 | 路由转发
层级 | 二层 | 三层
转发依据 | 根据报文的“ ” 和“ ”字段？ 查询本地“ ”表？ | 根据报文的“ ”字段？ 查询本地“ ”表？
报文影响 | 进出Access接口Vlan 字段会发生变化。 | 1, Source MAC/Destination MAC 每次转发 都会发生变化。 2, Vlan 根据下一跳进行改变。 3, TTL -1
Destination MAC | Source MAC | Vlan Tag | Source IP | Destination IP
路由转发/交换机转发依据报文里面的如下信息：
Destination MAC
Vlan
MAC address
Destination IP
路由
为什么路由转发，每次都需要改变报文的Source Mac和Destination MAC

## Slide 17: 举例交换转发和路由转发
10.10.10.100/24
gw 10.10.10.1
10.10.10.1
20.20.20.1
20.20.20.100/24
gw 20.20.20.1
A
B
举例：A Ping B 的过程：
1, A查询自己的路由表。匹配到默认路由，下一跳10.10.10.1
2, A发送ARP request 10.10.10.1，Source MAC 是A的MAC，Dest MAC 是FFFF.FFFF.FFFF
3, 交换机Flooding 到同一个vlan其他所有口，并添加A 的mac到mac address table
4, 路由器收到ARP，并且回复单播ARP reply，源MAC 是路由器，目的MAC是A
5, 交换机收到ARP rely，匹配mac address table，转发到A，并把路由器的MAC加入Mac address table
MAC | Port | Vlan
0/1
VLAN10
0/2
VLAN10
A’MAC | 0/1 | 10
RT’MAC| 0/2 | 10
6, A发送一个ICMP ECHO Request，源MAC:A，目的MAC:路由器，源IP:10.10.10.100，目的IP: 20.20.20.100
7, 交换机根据目的MAC，转发到路由器
8, 路由器查询自己的路由表。发现是直连路由。查询是否有20.20.20.100的ARP
9, 路由器发送ARP Request 20.20.20.100
10,B回复ARP，并把IP 20.20.20.1加入ARP table
11, 路由转发A发给B的ICMP ECHO Request，源MAC: 路由器,目的MAC:B 源IP:10.10.10.100,目的IP: 20.20.20.100
Casa Systems Proprietary and Confidential
12, B查询路由器，回复ICMP Echo reply 源MAC: B目的MAC:路由器 源IP:20.20.20.100 目的IP 10.10.10.100
13, 路由转发B发给A的ICMP ECHO Reply源MAC: 路由器,目的MAC:A 源IP:20.20.20.100 目的IP 10.10.10.100
14，交换机查询MAC地址表，转发报文给A
ARP Table
IP | MAC
10.10.10.1 | RT’s MAC
ARP Table
IP | MAC
10.10.10.100| A’s MAC
SW
RT
MAC Address Table:
20.20.20.100| B’s MAC
ARP Table
IP | MAC
20.20.20.1 | RT’s MAC

## Slide 18: 路由查找，最长掩码匹配原则
路由表网段
0.0.0.0/0 Mask 00000000.00000000.00000000.00000000
8.0.0.0/8 Mask 11111111.00000000.00000000.00000000
8.8.0.0/16 Mask 11111111. 11111111.00000000.00000000
8.8.8.0/24 Mask 11111111. 11111111. 11111111.00000000
8.8.8.8/32 Mask 11111111. 11111111. 11111111. 11111111
Destination IP
8.8.8.8
8.8.100.100
8.100.100.100
8.8.8.100
9.8.8.8
掩码越长，可以理解为地址越详细
/32掩码最精确，等同于中国广东省广州市xx区xx路xx号xx房
/0 掩码最不精确，等同于任何地方
所以，当匹配不到任何其他路由的时候，就统统去默认路由。
终端设备只需要一条默认路由，所有目的IP都可以匹配到默认路由。

## Slide 19: 静态路由与动态路由
静态路由配置简单，容易理解。但是试想一下有N台路由组成的网络，要让每个设备都能相互通讯。需要添加在每个路由器上配置多少条路由表？
在有N台路由器的网络中，每新增加一台路由，需要在全网所有路由上配置静态路由
动态路由是为了解决静态路由配置的繁琐。只需要配置一次。全网的路由表都能自动同步。
还有，静态路由无法感知下一跳是否可达。
NEW
10.10.10.0/24
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 0.0.0.0/0 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add： ip route 10.10.10.0/24 x.x.x.x
CLI add：
router ospf 1
network 10.10.10.0/24 area 0
network x.x.x.x/x area 0
ip route 10.10.10.0/24 20.0.0.1
ip route 10.10.10.0/24 20.0.0.2

## Slide 20: 路由器的其他功能
访问控制列表：可以允许/拒绝某种流量通过路由器。
策略路由（PBR: Policy Based Routing ）：可以根据定义的策略进行转发，比如根据源IP地址进行转发。普通路由只能根据目的IP进行转发。策略路由比普通路由拥有更高优先级。
NAT： 网络地址转换： 内网地址转换为外网地址。多个地址转换为一个地址。解决IPv4 地址不够用的问题。
IPsec VPN： 可以居于Internet建立VPN隧道，例如在家远程VPN到公司，实现访问公司内网资源。
MPLS VPN： 由运营商提供的MPLS VPN，例如CASA GZ—MPLS VPN—CASA Andover

## Slide 21: 局域网典型问题—排查路由故障。
Casa Systems Proprietary and Confidential
如果A无法访问B
1，缩小排查范围。确定哪个方向出问题。
1.1 A ping B，在B上抓包，先确定是A无法到达B，还是B无法回到A。如果抓到Request，说明A->B没问题，B->A有问题。 如果没有抓到Request 说明A->B有问题。
1.2 Tracert 看到哪一跳开始无法返回。就去对应的路由器检查配置。
1.3 通过接口的报文统计状态进行判断报文是否达到此设备。例如：show int gi 0/0 | include packets
2，检查路由。经过的每一跳是否都有去目的的路由。 比如先登录C 执行 show ip route +B 的IP。得到下一跳是否是正确的，ping下一跳是否可达。 然后去这台路由器的下一跳执行类似的操作。
3， 是否存在访问控制列表/防火墙。“show run | include access”
4，通过交换机端口镜像，查看某个设备发出来的数据报文是否合法。
5，检查是否存在冲突IP地址。通过查看ARP，MAC地址正确。
A
B
C
D
E
F

## Slide 22: 局域网典型问题—如何找出谁在乱发包。
Casa Systems Proprietary and Confidential
会导致大量报文乱发的几种可能。
1，交换机环路。比如：
2，发包没有填写正确的Dest MAC
交换机收到不存在的MAC，会Flooding
3， 路由表写错。
4, A---交换机----B , B被关机了。交换机MAC地址表老化。如果A仍然持续发包给B，则会导致Flooding。
当遇到网络中出现大量报文，需要查找源头。
1， 查看交换机端口流量 display interface brief ，查看哪个端口有大量的 in方向的报文。 如果这个接口连接的是另外一个交换机，这需要去另外一个交换机做同样的操作。
Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors
GigabitEthernet1/0/12 up up 2.51% 31% 1 0
GigabitEthernet1/0/27 up up 31% 2.51% 0 0
2， 查看大量in报文端口有哪些MAC地址。
[HW111]display mac-address GigabitEthernet 1/0/27
MAC Address VLAN/VSI Learned-From Type
0017-10ca-5a0a 101/- GE1/0/27 dynamic
0017-10ca-5a0a 102/- GE1/0/27 dynamic
3，端口镜像把报文抓出来。
observe-port 6 interface GigabitEthernet1/0/4
int gi 1/0/27
port-mirroring to observe-port 1 inbound

## Slide 23: Q&A： 1, 上面讲述是否有你不太理解的。 2, 我上面没有讲到，但是你感兴趣的知识。 3, 你工作中是否遇到路由/交换的疑问或难题。
Casa Systems Proprietary and Confidential

## Slide 24: Thank you.